Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca wraz z realizacją dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia, w dniu dostawy pojazdu, szkolenia pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia oraz wystawić dokument potwierdzający udział pracowników Zamawiającego w szkoleniu.

Oferta powinna uwzględniać wycenę wszystkich usług towarzyszących, związanych pośrednio z przedmiotem zamówienia, np.: dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj.: ul. Poznańska 6, 55-140 Żmigród:

Dostawa samochodu, odbędzie się w dni robocze w godzinach od 7:00 do 11:00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek bądź przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usunięcia zobowiązany jest wykonawca.

Okres rękojmi wydłużony zostaje do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji na element objęty najdłuższym okresem gwarancji.

Samochód ciężarowy hakowiec

Opis podwozia

1.Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy urządzeniem hakowym o udźwigu 21 T,

2.Układ napędowy pojazdu 6x6

3.Zawieszenie pojazdu przednie resorowe, tylne resorowe

4.Nośność osi przedniej wraz z zawieszeniem min 9000kg zawieszenie min 3 piórowe paraboliczne

5.Nośność osi tylnej napędowej wraz z zawieszeniem min 2 x 10 500kg

6.Pojazd wyposażony w napęd stały ze skrzynią rozdzielczą dla przełożenia terenowego i drogowego

7.Blokady mechanizmów różnicowych, osiowa, między osiowa, tylnego wózka

8.Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalne wraz z kołem zapasowym

9.Rozstaw osi pojazdu pomiędzy 4100-4400mm

10.Zderzak przedni stalowy wzmocniony ze stopniem w górnej jego powierzchni oraz stalową osłoną podsilnikową

11.Czołownica do pługu śnieżnego

12.Silnik Euro 6 o mocy min 450 KM bez systemu oczyszczania spalin EGR i momencie obrotowym min 2300Nm

13.Zbiorniki paliwa umieszczony z prawej strony o pojemności min 300 litrów,

14.Skrzynia biegów półautomatyczna z pedałem sprzęgła 12 biegowa z przystawką odbioru mocy odsilnikowej do napędu pompy hydraulicznej urządzenia hakowego

15.Układ hamulcowy bębnowy

16.Hamulec dodatkowy typu olejowego o mocy min 3900 Nm

17.Akumulator min 2x180 Ah

18.Alternator min 2400W\

19.Kabina dzienna 2 osobowa w kolorze białym

20.Rama pojazdu w kolorze szarym

21.Elektrycznie sterowane szyby

22. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne

23.Klimatyzacja

24.Regulowana kolumna kierownicy

25.Gniazdo 12 V

26. Tachograf cyfrowy dla 2ch kierowców

27.Immobilizer

28.Radio z odtwarzaczem MP3

29.Kamera cofania z wyświetlaczem na fabrycznym radiu

30.Wyswietlacz z komputerem pokładowym w jęz. Polskim

31.System zarządzania flotą

32.Swiatła przednie H7 zintegrowane ze światłami do jazdy dziennej

33.Swiatła tylne typu LED

34.Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia

35.Układ centralnego smarowania

36. Pojazd fabrycznie nowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów polskich przepisów w sprawie dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych na terenie RP zawarte w normach i przepisach w sprawie warunków technicznych i badań pojazdu.*

Opis urządzenia hakowego

• - przystosowane do transportu kontenerów wykonanych według normy DIN 30722,

• - udźwig – moc załadunkowa minimum 20 ton,

• - przeznaczone do transportu kontenerów o długości od 4.700 do 6.500 mm,

• - rolki i ślizgi prowadzące na podłużnicach ramy hakowej,

• - sterowanie z kabiny pneumatyczne,

• - ręczne sterowanie z zewnątrz z lewej strony,

• - wysokość haka 1.570 mm (zgodnie z DIN),

• - masa urządzenia hakowego do 2.800 kg,

• - hydrauliczne zabezpieczenie kontenera – wewnętrzne,

• - tylna rolka podporowa zabezpieczającą tylne zawieszenie podwozia przed przeciążeniem w czasie załadunku i rozładunku kontenera,

• - kolor urządzenia hakowego czarny.

• - teleskopowane ramię główne, długość teleskopowania 1.300 mm,

• - ciśnienie robocze 300 bar,

• - ślizgowa tuleja na przegubach przechyłu haka wykonane z kompozytu poliformaldehydu,

• - zamki hydrauliczne zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem ładunku,

• - zawory przelewowe umożliwiające prawidłową pracę układu hydraulicznego,

• - szybki ruch przy rozładunku pustego kontenera,

• - funkcja miękkiego osiadania eliminująca uderzenie kontenera o ramę w końcowej fazie ruchu osiadania

• - urządzenie fabrycznie nowe

WYMAGANE WARUNKI DOTYCZĄCE LEASINGU :

1. Leasing operacyjny

2.Okres trwania leasingu 60 miesięcy, w tym: czynsz inicjalny i 59 miesięcznych rat leasingowych

3.Spłata rat leasingowych w ratach miesięcznych przy zastosowaniu zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie zmienne - część odsetkowa raty bieżącej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 3M lub podwyższeniu, w przypadku jego wzrostu. Wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 3M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 1,71 % (z dnia 31 października 2019 roku),

4.Leasing udzielany będzie w złotych polskich

5.Czynsz inicjalny w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia

6.Kwota wykupu w wysokości 1 % wartości przedmiotu zamówienia

7.Po wykupie przeniesienie własności rzeczy z Leasingodawcy na Leasingobiorcę